ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УНОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

2012

ЧАСТЬ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УНОШЕВСКОГО СП ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Оглавление

1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1 Общие сведения о территории. Экономико-географическое положение	4

1.2. Краткая характеристика природных условий и ресурсов	5

1.3. Планы и программы комплексного социально-экономического развития территории. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности	8

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ТЕРРИТОРИИ	11

2.1. Население. Анализ динамики и тенденции	11

2.2. Производство	15

2.3. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность	18

2.4. Социальное обслуживание населения	19

2.5. Объекты культурного наследия и мероприятия по их сохранению	27

3. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	29

3.1. Положение в системе расселения	29

3.2. Транспортная инфраструктура и связь	31

3.3. Инженерная инфраструктура	33

3.3.1.	Водоснабжение и водоотведение	33

3.3.2.	Электроснабжение	34

3.3.3.	Теплоснабжение и газоснабжение	36

4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	37

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	40

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УНОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ...…………………………….42

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Генеральный директор | В.А. Дербеденев |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | В.В. Чихичин |
| Куратор | Р.К. Махмудов |
| Главный архитектор | А.С. Сатин |
| Эксперт-аналитик | Л.И. Волобуева |
| Инженер-картограф | И.В. Чернова |

1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Общие сведения о территории. Экономико-географическое положение

Уношевское сельское поселение является муниципальным образованием в составе Гордеевского района Брянской области. В состав поселения входят 8 населенных пунктов: с. Уношево, д. Федоровка, д. Черетовка, д. Хармынка, д. Антоновка, д. Ямное, д. Алисовка, с. Кузнецы. Центр – село Уношево. В сельском поселении, по данным на начало 2011 года, проживает 1 294 человека. Площадь поселения составляет 161 кв. км.

Поселение расположено на северо-западе Брянской области. На севере граничит с Республикой Беларусь,  на востоке и на юге – с Рудневоробьевским сельским поселением Гордеевского муниципального района. На западе граничит с Красногорским муниципальным районом Брянской области. Сельское поселение находиться на расстоянии 50 км от г. Клинцы – ближайшего города и железнодорожной станции. Удаленность от областного центра – г. Брянска составляет 240 км. Поселение находится вблизи государственных границ Российской Федерации.

В древние времена на большей части Брянской области, куда входила и современная территория поселения, обитали племена радимичей. Со второй половины XIV века в числе значительной части брянских земель территория поселения вошла в состав Литовского княжества, а после заключения в 1385 году договора об унии Литвы с Польшей – в объединенное Польско-Литовское государство. В 1503 году эти земли отошли к Московскому государству, но через 115 лет по Деулинскому соглашению 1618 года на некоторое время вновь отходят к Польше. В середине семнадцатого века на Украине, в состав которой входили тогда и земли поселения, началась народно-освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого, и в 1654 году Украина была воссоединена с Россией.

В первой половине XVIII века на территории поселения начинают основываться первые населенные пункты. До 1781 года территория входила в Новоместскую сотню Стародубского полка; с 1782 по 1921 в Суражском уезде; в 1921-1929 в Клинцовском уезде. В 1929 году был образован Гордеевский район, с центром в селе Гордеевское и первоначально входил в Клинцовский округ Западной области, а с 1937 года – в новообразованную Орловскую область. 5 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Брянская область, в состав которой, наряду с другими, был включен и Гордеевский район. В период с 1963 по 1985 год район был временно упразднён, а территория поселения относилась к Клинцовскому (1963-1966) и Красногорскому (1967-1985) районам. В 2005 году в результате проведения муниципальной реформы путём слияния Уношевского и Ямновского сельсоветов было образовано Уношевское сельское поселение.

1.2. Краткая характеристика природных условий и ресурсов

Территория поселения представляет собой повышенную равнину, рассеченную неглубокими балками. Общий характер поверхности равнинный, большая часть территории района занята пологоволнистой  зандровой равниной предполесского типа с маломощными песками и супесями, залегающими на морене. Из элементов мезорельефа выделяются водораздельные плато, пологие и покатые склоны, балки. Микрорельеф представлен небольшими западинами, по которым сформировались дерново-подзолистые глееватые и глеевые почвы  и болотные низинные почвы. На наиболее повышенных элементах рельефа сформировались дерново-слабо и среднеподзолистые песчаные, супесчаные, пылевато-супесчаные и легкосуглинистые почвы.

Водораздельные склоны в основном пологие (1-3°), встречаются покатые (3-5°), на них сформировались дерново-среднеподзолистые средне- и слабосмытые почвы и их комплексы с несмытыми разновидностями. Балки небольшие, пологие, задернованы. Для них характерен комплекс овражно-балочных форм.

Основными полезными ископаемыми являются известняк, песок, глина, и торф. Территория поселения расположена в северо-восточной части Днепровского артезианского бассейна. Здесь разведаны месторождения пресных подземных вод, относящихся к четвертично-неогеновой водоносной системе. Это преимущественно  гидрокарбонатные кальциевые грунтовые воды с минерализацией воды около 0,1-0,6г/л.

Климат территории Уношевского сельского поселения умеренно континентальный (табл. 1.1). Средняя температура января составляет –11,2°С, июля 21,8°С. Сумма положительных температур за период с температурой выше 10 градусов составляет 2300°С. Средняя продолжительность безморозного периода – 158 дней. Годовая сумма осадков около 564  мм, выпадают преимущественно в теплый период года.

Таблица 1.1

Средние температуры и количество осадков в Уношевском сельском поселении

| Показатели | Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная дневная температура воздуха, °С | -4,5 | 22,0 | 29,1 | 15,3 |
| Минимальная дневная температура воздуха, °С | -17,8 | 8,4 | 14,5 | 2,7 |
| Среднемесячное количество осадков, мм | 55,0 | 74,0 | 110,0 | 35,0 |

Гидрография поселения характеризуется разветвленной сетью рек и озер. Важными водными артериями являются река Хармынка, впадающая в реку Беседь (табл. 1.2). В пойме отмечается обилие озер-стариц. Воды реки слабоминерализированы.

Таблица 1.2

Основные реки, протекающие по территории Уношевского сельского поселения

| Наименование водного объекта | Протяженность всего, км. | Протяженность по области, км. | Площадь водосбора всего, кв. км. | Площадь водосбора по области, кв. км. | Водоприемник (река) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хармынка | 14,5 | 14,5 | 68,0 | 68,0 | Беседь |

Все реки поселения питаются из водоносных слоев. Основное пополнение рек происходит за счет талых снеговых и дождевых вод. Замерзают они обычно в первую декаду декабря, вскрываются в начале апреля. Остальные мелкие реки и ручьи питаются атмосферными водами и талыми снеговыми водами, из родников. Как правило, эти водные источники мелководны, летом сильно мелеют, часто пересыхают.

Климатические условий на территории поселения создают благоприятные условия для формирования почв в основном с промывным водным режимом, а в совокупности с другими природными факторами, в частности, с рельефом и характером почвообразующих пород, могут создаваться также условия для развития почв с периодически промывным (серые лесные почвы) и застойным водным режимом (гидроморфные почвы). В почвенно-географическом отношении территория  поселения расположена в Белорусской провинции дерново-подзолистой зоны слабогумусированных почв и низинных болот, и относится к Клетня-Новозыбковскому району дерново-слабо- среднеподзолистых песчаных и супесчаных почв.

Территория сельского поселения безлесна – леса занимают менее 12%. Сохранились небольшие участки сосновых лесов на песчаных почвах, а также березово-осиновые и ольховые рощи по сырым междуречьям и в долинах рек. Луга закустарены и заболочены, приурочены к слабодренированным участкам междуречий, речных террас и к поймам рек. В целом по району преобладают низинные и заболоченные луга. При этом на территории поселения произрастает такая ценная лесообразующая порода в Западной и Центральной Европе как дуб. Встречается и другая ценная порода – граб обыкновенный. К растительным ресурсам поселения следует отнести и такие вечнозеленые кустарнички верховых болот как клюква болотная и черника обыкновенная. На водных и прибрежных территориях произрастают такие редкие виды водных растений как сальвиния плавающая, водяной орех, кувшинка белая, кубышка желтая, неяда малая, повойничек. Широко распространен тростник обыкновенный

Животный мир представлен на территории поселения такими представителями фауны как лось, косуля, кабан, заяц-беляк, тетерев. На открытых местах встречаются каменная куница, крапчатый суслик, серая куропатка. В водоемах также обитают бобры, выдры, ондатры.

1.3. Планы и программы комплексного социально-экономического развития территории. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности

Уношевское сельское поселение участвует в реализации федеральных целевых программ, в частности «Развитие АПК» и «Здоровье». Развитие агропромышленного комплекса предполагает развитие собственной продовольственной базы и пищевой промышленности, что в совокупности должно обеспечить продовольственную безопасность района. Основными формами государственного регулирования АПК являются мероприятия «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», реализуемой в рамках национального приоритетного проекта «Развитие АПК». С 2005 года действует приоритетный национальный проект «Здоровье», предусматривающий: развитие первичной медицинской помощи, в том числе профилактического направления, и обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью.

В сельском поселении как части Гордеевского муниципального района реализуется муниципальная целевая программа «Социальное и экономическое развитие Гордеевского района на 2009-2013 гг.». Ее основной целью является создание условий для устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни населения на основе развития конкурентоспособности и эффективности всех сфер экономики района, достижение высокого уровня благосостояния основной массы населения, наращивание доходной части районного бюджета за счёт собственных доходных источников.

С целью развития налоговой базы и наполнения доходами бюджета в районе разработаны мероприятия по повышению уровня собственных доходов бюджета района в соответствии с постановлением администрации Гордеевского района от 4 марта 2008 г. №75 «Об утверждении мероприятий по повышению уровня собственных доходов бюджета района». В целях активизации работы, направленной на реализацию государственной политики в сфере поддержки развития малого предпринимательства, при главе администрации района создан муниципальный Совет и разработана муниципальная целевая программа «Поддержка малого предпринимательства в Гордеевском районе на 2009-2011гг».

Основы правового регулирования в области социальной защиты населения определены Федеральными законами: от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В настоящее время основой политики в сфере социальной защиты населения является выработка и реализация единой социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения, улучшение социального положения пожилых граждан и инвалидов, многодетных семей и малообеспеченных слоев населения. Приоритетными направлениями на рынке труда является реализация мероприятий районной Программы содействия занятости населения Гордеевского района на 2009-2011гг.

Правовая база сохранения и развития культуры  определена федеральным законом от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», общие вопросы организации деятельности библиотек  –  федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», государственная поддержка народных художественных промыслов – федеральным законом от 06.01.1999 №7-ФЗ «О народных художественных промыслах», сохранение исторического и культурного наследия – федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Основная задача в области культуры – обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия и создание условий для улучшения доступа различных категорий населения района к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, к информации и знаниям.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Население. Анализ динамики и тенденции

На современном этапе развития человеческий и трудовой капитал являются важнейшими ресурсами территории. Анализ демографической ситуации – одна из главнейших составляющих оценки тенденций экономического роста поселения. Возрастной, половой и национальный состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Демографическая ситуация, сложившаяся в Уношевском сельском поселении, характеризуется негативными тенденциями естественной и миграционной убыли населения.

Численность населения Уношевского сельского поселения, по данным на 2011 год, составляет 1 294 человека. Динамика численности населения характеризуется постепенным снижением (рис.1). За 20 лет численность населения сократилась на 538 человек или снизилась на 30%.

Рис.1. Динамика численности населения Уношевского сельского поселения в 1991-2010 гг.

Процесс воспроизводства населения в поселении характеризуется стабильной естественной убылью населения в последние 20 лет (рис.2). Демографический кризис в поселении, как и в целом по стране и области, начался в 1991 году. В течение 20 лет смертность оставалась на экстремально высоком уровне – 15-20‰. Рождаемость в поселении постоянно снижалась, достигнув своего минимума в 2005 году. Отсюда соответствующие показатели естественной убыли.  Особенно высокие показатели естественной убыли населения наблюдались в период 2002-2009 гг., когда они доходили до -20‰. Всего за 1991-2010 гг. потери в результате суженного воспроизводства населения составили 285 человек. В 2009-2010 гг. наметилась тенденции к сглаживанию ситуации.

Рис. 2. Показатели рождаемости и смертности на 1 000 населения в Уношевском сельском поселении в 1991-2010 гг.

На протяжении 1991-2010 гг. потери в результате естественной убыли населения осложнялись миграционным оттоком населения (рис. 3). Особенно велик был объем миграционного оттока населения в 2000-2010 гг. Всего за 1991-2010 гг. абсолютный показатель миграционного убыли составил 192 человека. При этом среди прибывшего населения выделяются местные жители, покинувшие поселение ранее. Выбывает население как в города, так и в другие более крупные сельские населенные пункты, в первую очередь Брянской области.

Рис. 3. Количество прибывших и выбывших человек в Уношевском сельском поселении в 1991-2010 гг.

Возрастная структура населения Уношевского сельского поселения характеризуется старостью населения (табл. 2.1). Доля «старого» населения составляет более 36% и превышает допустимый показатель – 15% в два раза. При этом численность «молодого» и «средневозрастного» населения не позволяет говорить об изменении тенденции старения населения.

Таблица 2.1

Возрастная структура населения Уношевского сельского поселения в 2010 году

| Возрастная категория | Количество населения | Доля в населении, % |
| --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного (до 15 лет) | 167 | 12,9 |
| трудоспособного (15-39 лет) | 459 | 35,5 |
| трудоспособного (40-59 лет) | 195 | 15,1 |
| старше трудоспособного (60 и более лет) | 473 | 36,5 |

Трудовой потенциал поселения следует оценить как недостаточный. Уровень безработицы составляет 11% (143 человека). Трудовой деятельностью заняты 641 человек (49,5%), численность инвалидов и пенсионеров составляет 123 и 387 человека соответственно.

Расчеты перспективной численности населения Уношевского сельского поселения включают три варианта сценария: оптимистический, инновационный (базовый) и пессимистический (рис. 4). Они учитывают тенденции демографических и миграционных процессов в поселении за последние 5 лет.

Как видно, по всем вариантам прогноза численность населения поселения продолжит сокращаться – от 40% по оптимистическому варианту до 75% по пессимистическому. Дальнейшие проектные расчеты строятся на базовом сценарии развития, по которому численность населения к 2031 году составит 580 человек.

Рис. 4. Расчет перспективной численности населения Уношевского сельского поселения к 2030 году.

Таким образом, запланированные мероприятия основываются на следующих демографических особенностях поселения:

- высокие темпы естественной убыли населения с небольшой тенденцией выхода на уровень нулевого естественного прироста;

- миграционный отток населения;

- тенденция «старения» населения заметно ограничивает потенциал трудовых ресурсов.

2.2. Производство

Сельское хозяйство. Производственная сфера в Уношевском сельском поселении представлена в основном сельскохозяйственными предприятиями (табл. 2.2). Промышленные предприятия на территории поселения отсутствуют. На территории поселения действует 1 крестьянско-фермерское хозяйство – Носов Н.А., с площадью 54 га. При этом население содержит личные подсобные хозяйства.

Таблица 2.2

Сведения о предприятиях, находящихся на территории Уношевского сельского поселения в 2010 г.

| Наименование | Местонахождение | Среднесписочная численность работников | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| СПК «Колос» | с. Уношево | 9 | 9 657 |
| СПК «Ямное» | д. Ямное | 33 | 5 246 |

Сельскохозяйственные предприятия поселения специализируются на молочно-мясном животноводстве и выращивании зерновых культур. Среди зерновых культур ведущее место занимает рожь, меньшая роль отводится посевам пшеницы и овса, в силу агроклиматических условий территории. Основные показатели производства сельхозпродукции представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Сведения о предприятиях, находящихся на территории Уношевского сельского поселения в 2010 г.

| Наименование | Производство молока, ц | Численность КРС, голов | Посевная площадь под зерновыми, га | Урожайность зерновых, ц/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК «Колос» | 3 734 | 425 | 660 | 10,0 |
| СПК «Ямное» | 3 410 | 400 | 450 | 12,0 |

Большая часть продукции находит потребителя на внутреннем рынке. Однако, некоторая часть сельхозпродукции, в первую очередь молочной, реализуется за пределами поселения.

Торговля и бытовое обслуживание. На территории Уношевского сельского поселения находится 11 предприятий торговли и общественного питания (табл. 2.4). Объекты бытового обслуживания населения в поселении отсутствуют. Обслуживающим центром для поселения выступает районный центр – село Гордеевка.

Таблица 2.4

Предприятия торговли и общественного питания Уношевского сельского поселения

| Вид деятельности | Количество | Площадь, кв. м | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| магазины | 8 | 258,4 | - |
| столовые | 3 | 139 | 156 мест |

По нормам СНиП 2.07.01-89* нормативная потребность посадочными местами в предприятиях общественного питания составляет 40 мест на 1000 жителей и для городского и для сельского населения. В Уношевском сельском поселении соответствующий показатель составляет 120 мест на 1000 жителей, то есть превышает нормативный в 3 раза (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Показатели обеспеченности Уношевского сельского поселения услугами торговли и общественного питания

| Показатель | Уношевское сельское поселение | Норматив СНиП 2.07.01-89* |
| --- | --- | --- |
| потребность посадочными местами в предприятиях общественного питания | 120 | 40 мест на 1000 жителей |
| обеспеченность торговой площадью для торговли продовольственными и непродовольственными товарами | 200 | 300 кв. м на 1000 жителей |

Также по нормам СНиП 2.07.01-89* обеспеченность торговой площадью для торговли продовольственными и непродовольственными товарами составляет 300 кв. м на 1000 жителей для сельских поселений. В Уношевском сельском поселении соответствующий показатель составляет 200 кв. м на 1000 жителей, являясь недостаточным. Таким образом, сеть торгового и бытового обслуживания в целом соответствуют существующим потребностям населения сельского поселения.

Развитие агропромышленного комплекса является приоритетной целью для Брянской области в целом, и для Гордеевского муниципального района и Уношевского сельского поселения, как его составляющей, в частности. Основными проблемами, сдерживающими потенциальное развитие сельскохозяйственного сектора в поселении, и на решение которых должны быть направлены запланированные мероприятия, являются:

- неблагоприятная существующая экономическая ситуация на действующих сельхозпредприятиях поселения;

- высокая степень износа и малая эффективность материально-технической базы сельхозпредприятий поселения;

- отсутствие перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса в поселении;

- радиоактивное загрязнение почв предопределяет ряд жестких требований к производимой продукции.

Поселение полностью обеспечено торгово-бытовыми услугами. В дальнейшем потребуется лишь поддержание и стимулирование сложившейся сети учреждений.

2.3. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Жилищный фонд Уношевского сельского поселения составляют 648 домов, общей площадью на 2010 г. – 37 500 кв. м. В личной собственности населения находится 32 484 кв. м жилья или 86,6% жилищного фонда. На индивидуальный жилищный фонд приходится 604 дома (33 100 кв. м) или 93,2%, на многоквартирный – 44 дома (4 400 кв. м) или 6,8%. Дома в поселении одноэтажные. Один дом площадью 300 кв. м двухэтажный. По материалу стен половина домов в поселении деревянные, другая половина - каменные. Более 50% жилищного фонда составляет ветхое жилье.

Таблица 2.6

Уровень благоустройства жилищного фонда Уношевского сельского поселения

| Вид благоустройства | Процент охвата жилищного фонда |
| --- | --- |
| централизованный водопровод | 20,0 |
| централизованная канализация | - |
| централизованное отопление | - |
| сетевой газ | - |
| горячее водоснабжение | - |

Жилищный фонд Уношевского сельского поселения обеспечен следующими видами благоустройств (табл. 2.6). Как видно, важнейшими для сельских населенных пунктов инфраструктурными условиями – сетевым газом и центральным водопроводом обеспечен не весь объем жилого фонда. Население не обеспеченное центральным водопроводом и газом использует для своих нужд колодцы и сжиженный баллонный газ.

Обеспеченность жильем в поселении составляет 29,0 кв. м на человека и является достаточной. В поселении на протяжении последних лет не вводится в строй нового жилья.

На территории района действует целый ряд программ, предусматривающих развитие жилищного строительства, таких как ПНП «Доступное и комфортное жилье –  гражданам России». Реализуется ФЦП «Жилище» и ее подпрограмма «Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф». Главными проблемами жилищного фонда сельского поселения, которые предстоит решить, являются:

- высокая степень износа значительной части жилищного фонда;

- низкий уровень благоустройства жилищного фонда.

2.4. Социальное обслуживание населения

Образование

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития Уношевского сельского поселения. В образовательной системе поселения функционирует 6 образовательных учреждений: 3 общеобразовательные школы и 3 детских сада (табл. 2.7).

Все школы поселения являются малокомплектными и требуют мер по оптимизации. Средняя наполняемость классов составляет менее 10 человек, при установленной Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-р «О социальных нормативах и нормах» норме для сельской местности наполняемости в 20 человек. Среднее число учащихся на 1 педагога 4,0 и менее, при общероссийском показателе 9,7 учащихся на педагога.

Таблица 2.7

Образовательные учреждения Уношевского сельского поселения

| Наименование образовательного учреждения | Количество учащихся (человек) | Количество учителей (человек) | Количество классов | Средняя наполняемость классов (человек) | Среднее число учащихся на одного учителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ Кузнецкий детский сад "Солнышко" | 6 | 1 | - | - | 6,0 |
| МДОУ Уношевский детский сад "Ромашка" | 15 | 1 | - | - | 15,0 |
| МДОУ Ямновский детский сад "Светлячок" | 9 | 1 | - | - | 9,0 |
| МОУ Уношевская СОШ | 67 | 17 | 10 | 6,7 | 3,9 |
| МОУ Кузнецкая ООШ | 25 | 9 | 6 | 4,2 | 2,7 |
| МОУ Ямновская ООШ | 32 | 8 | 7 | 4,6 | 4,0 |

Показатели материально-технического состояния образовательных учреждений сельского поселения (табл. 2.8) в целом неудовлетворительны. Школы и детские сады работают не на полной проектной мощности. Степень износа инфраструктуры составляет более 50%, а по некоторым позициям достигает 80-100%.

Таблица 2.8

Характеристики образовательных учреждений Уношевского сельского поселения

| Наименование образовательного учреждения | Проектная мощность, уч. мест | Фактическая мощность, уч. мест | Год постройки | Средний процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | здания | пищеблок | учебный инвентарь | водопровод | канализация | отопление | электропроводка |
| МДОУ Кузнецкий детский сад "Солнышко" | 15 | 6 | 1970 | 30 | 10 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| МДОУ Уношевский детский сад "Ромашка" | 20 | 15 | 1987 | 44 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| МДОУ Ямновский детский сад "Светлячок" | 20 | 9 | 1999 | 30 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| МОУ Уношевская СОШ | 120 | 67 | 1965 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| МОУ Кузнецкая ООШ | 192 | 25 | 1970 | 50 | 80 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| МОУ Ямновская ООШ | 105 | 32 | 1959 | 38 | 50 | 60 | 38 | 38 | 38 | 38 |

Таким образом, образовательный комплекс Уношевского сельского поселения испытывает ряд проблем, среди которых основными являются:

- сокращение контингента учащихся, в результате чего возникает необходимость оптимизации сети образовательных учреждений;

- несоответствие состояния образовательной сети с точки зрения материально-технической оснащенности.

Здравоохранение

Услуги здравоохранения в Уношевском сельском поселении предоставляют 5 фельдшерско-акушерских пунктах в с. Уношево, д. Ямное, д. Хармынка, д. Антоновка и с. Кузнецы (табл. 2.9).

Высококвалифицированная медицинская помощь в поселении отсутствует. Ее оказание осуществляется в Гордеевской ЦРБ. Медицинские учреждения обслуживают 5 фельдшеров. Главной проблемой выступает изношенность инфраструктуры учреждений.

Таблица 2.9

Характеристики медицинских учреждений Уношевского сельского поселения

| Наименование образовательного учреждения | Фактическая мощность, посещений | Год постройки | Численность среднего мед. персонала, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| ФАП с. Кузнецы | 7 | 1994 | 1 |
| ФАП д. Ямное | 8 | - | 1 |
| ФАП с. Уношево | 5 | - | 1 |
| ФАП д. Хармынка | 5 | 1976 | 1 |
| ФАП д. Антоновка | 5 | 1960 | 1 |

По показателям обеспеченности населения медицинскими услугами,  установленном в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-р «О социальных нормативах и нормах», сельское поселение следует признать не обеспеченным (табл. 2.10). В поселении отсутствует возможность оказания амбулаторной медицинской помощи. Численность среднего медицинского персонала по сравнению с нормативной также недостаточна.

Таблица 2.10

Характеристика обеспеченности медицинскими услугами населения Уношевского сельского поселения в 2010 г.

| Показатель | Уношевское сельское поселение | Брянская область | Нормативный показатель* |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность больничными койками (кол-во на 10 тыс. жителей) | - | 95,7 | 134,7 |
| Обеспеченность АПУ (кол-во посещений в смену на 10 тыс. жителей) | 231,8 | 238,0 | 181,5 |
| Обеспеченность врачами (на 10 тыс. жителей) | - | 36,7 | 41,0 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10 тыс. жителей) | 38,6 | 113,5 | 114,3 |

При планировании мероприятий по развитию здравоохранения в Уношевском сельском поселении следует учитывать следующие тенденции и особенности:

- постепенное сокращение мощности медицинских учреждений и их кадрового состава;

- высокая степень износа материально-технической базы медицинских учреждений;

- в перспективе в связи со старением населения и неблагоприятной экологической обстановкой возможно увеличение потребностей населения в медицинском обслуживании.

Культура и искусство

Культурно-досуговое развитие Уношевского сельского поселения обеспечивают 7 учреждений, расположенных в центре поселения – с. Уношево и д. Хармынка, д. Ямное и с. Кузнецы и представленных библиотеками и клубами.

В поселении имеется 4 сельских библиотеки в с. Уношево, д. Хармынка, д. Ямное и с. Кузнецы, в которых работает 4 человека (табл. 2.11).

Как видно из таблицы проектная мощность библиотек превышена до 1,5 раз. Представляет собой проблему и материально техническое состояние учреждения – некоторые виды инфраструктуры, такие как водопровод и канализация, в них отсутствуют, по остальным видам степень износа превышает 40%.

Таблица 2.11

Характеристики библиотек Уношевского сельского поселения

| Наименование учреждения | Проектная мощность, ед. хранения | Фактическая мощность, ед. хранения | Средний процент износа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | здания | инвентарь | водопровод | канализация | отопление | электропроводка |
| Сельская библиотека с. Уношево | 6 000 | 10 418 | 20 | 70 | - | - | 20 | 20 |
| Сельская библиотека с. Кузнецы | 5 000 | 5 263 | 40 | 90 | - | - | 1 | 70 |
| Сельская библиотека д. Ямное | 3 500 | 3 450 | 50 | 90 | - | - | 65 | 70 |
| Сельская библиотека д. Хармынка | 2 500 | 2 777 | 90 | 90 | - | - | 100 | 70 |

В Уношевском сельском поселении функционируют 3 учреждения культурно-досугового обслуживания в с. Уношево, д. Ямное и с. Кузнецы, в которых работает 6 человек (табл. 2.12). Их фактическая мощность достигла проектных показателей. Степень износа инфраструктуры также высока – от 20 до 70%. Отсутствуют некоторые виды инфраструктуры – централизованные водопровод и канализация.

Таким образом, при дальнейшем проектировании развития территории поселения следует учитывать следующие проблемы и особенности ее культурно-досугового комплекса:

- превышение проектной мощности библиотек и высокая степень их износа предопределяет необходимость их реконструкции и модернизации;

- учреждения культуры достигли своей предельной мощности и характеризуются значительной степенью инфраструктурного износа.

Таблица 2.12

Характеристики клубов Уношевского сельского поселения

| Наименование учреждения | Проектная мощность, мест | Фактическая мощность, мест | Средний процент износа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | здания | инвентарь | водопровод | канализация | отопление | электропроводка |
| Сельский Дом культуры с.Уношево | 180 | 180 | 20 | 40 | - | - | 20 | 60 |
| Сельская клуб с.Кузнецы | 100 | 100 | 40 | 50 | - | - | 1 | 70 |
| Сельская клуб д. Ямное | 180 | 180 | 65 | 60 | - | - | 65 | 70 |

Физическая культура и спорт

Основу спортивного развития всего Уношевского сельского поселения составляют спортивные объекты, расположенные на территории МОУ Уношевской СОШ (табл. 2.13). Помимо этого, еще по одной спортивной площадке находится в ведении МОУ Кузнецкой ООШ и МОУ Ямновской ООШ. Одно футбольное поле, расположенное в с. Кузнецы, находится на балансе сельского поселения.

Таблица 2.13

Сведения о спортивных сооружениях Уношевского сельского поселения

| Наименование спортивного сооружения | Размеры, м | Местонахож-дение | Ведомственная принадлежность | Единовременная пропускная способность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивная площадка | 30х50 | с. Кузнецы | МОУ Кузнецкая ООШ | 100 |
| Спортивный зал | 18х9 | с. Уношево | МОУ Уношевская СОШ | 30 |
| Спортивная площадка | 30х80 | с. Уношево | МОУ Уношевская СОШ | 100 |
| Футбольное поле | 60х90 | с. Уношево | МОУ Уношевская СОШ | 25 |
| Спортивная площадка | 50х30 | д. Ямное | МОУ Ямновская ООШ | 100 |
| Футбольное поле | 60х90 | с. Кузнецы | Уношевское с/поселение | 25 |

Обеспеченность поселения спортивными сооружениями, следует признать достаточной, руководствуясь данными таблицы 2.14. В соответствие с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры только по площади спортивных залов сельское поселение не соответствует нормативам, уступая им в 3 раза.

Таблица 2.14

Обеспеченность спортивными сооружениями Уношевского сельского поселения

| Показатель | Уношевское сельское поселение | Нормативный показатель (на 10 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- |
|  | всего | на 10 тыс. чел. |  |
| Единовременная пропускная способность, человек | 380 | 2 937 | 1 900 |
| Площадь спортзалов, кв. м | 162 | 1 252 | 3 500 |
| Площадь плоскостных сооружений, кв. м | 16 200 | 125 193 | 19 500 |

Исходя из этого, главным направлением при развитии спортивной инфраструктуры поселения в дальнейшем должно стать создание новых спортивных сооружений и реконструкция и модернизация уже существующих.

2.5 Объекты культурного значения и мероприятия по их защите

На территории Уношевского сельского поселения находятся 20 объектов культурного значения (табл. 2.15).

Таблица 2.15

Объекты культурного значения Уношевского сельского поселения

| Наименование | Адрес | Собственники, пользователи |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
| Городище «Алисовка» | 0,1 км к З от д. Алисовка, на лев. берегу р.Алисовка | Уношевское сельское поселение |
| Городище «Антоновка» | С окраины д.Антоновка, на лев.берегу р.Беседь | Уношевское сельское поселение |
| Поселение «Антоновка–1» | 0,35 км к ЮЗ от д.Антоновка, на лев.берегу р.Беседь | Уношевское сельское поселение |
| Поселение «Антоновка–2» | 0,7 км к ЮЗ от д.Антоновка, в устье безымянного ручья | Уношевское сельское поселение |
| Селище «Антоновка–3» | 1 км к ЮЗ от д.Антоновка, на лев.берегу старицы р.Беседь | Уношевское сельское поселение |
| Селище «Антоновка–4» | 0,7 км к ЮЗ от д.Антоновка, к В от поселения -2 | Уношевское сельское поселение |
| Поселение «Антоновка–5» | 1.5 км от Ю от д. Антоновка, на лев.берегу ручья | Уношевское сельское поселение |
| Курган «Удел» | 2 км к ЮЗ от д.Удел у дороги в д.кузнецы | Уношевское сельское поселение |
| Курган «Хармынка» | 2 км к сев.от д.Хармынка урочище «Сеньковщина» | Уношевское сельское поселение |
| Памятники истории и монументального искусства |
| Братская могила 44 советских воинов | с. Антоновка | Уношевское сельское поселение |
| Братская могила 5 советских воинов | с.Кузнецы | Уношевское сельское поселение |
| Братская могила 4 советских воинов | д.Хармынка | Уношевское сельское поселение |
| Братская могила 2 советских воинов | с.Уношево | Уношевское сельское поселение |
| Братская могила 2 советских воинов | д.Ямное | Уношевское сельское поселение |

| Могила героя Великой Отечественной Войны Баженова | д.Ямное | Уношевское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| Могила неизвестного солдата | с.Уношево | Уношевское сельское поселение |
| Могила неизвестного солдата | д. Федоровка | Уношевское сельское поселение |
| Обелиск воинам погибшим в годы Великой Отечественной Войны | с.Уношево | Уношевское сельское поселение |
| Обелиск воинам погибшим в годы Великой Отечественной Войны | д.Ямное | Уношевское сельское поселение |
| Здания старой церкви | д. Кузнецы | Уношевское сельское поселение |

Из них 9 памятников археологии, представленных стоянками древних людей, и 11 памятников истории, связанных в основном с событиями Великой Отечественной Войны.

Все памятники состоят на балансе Уношевского сельского поселения. В целом, их состояние можно оценить как удовлетворительное. Однако необходимо согласование всех отводов на территории населенных пунктов в государственном органе охраны объектов культурного наследия, а также закладка средств на реконструкцию исторических памятников в поселении.

3. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Положение в системе расселения

Планировочная структура любой территории состоит из двух каркасов – природного и антропогенного. Природный каркас составляют неизмененные и слабоизмененные человеком территории. Основными структурообразующим элементом природного каркаса являются реки. Антропогенный каркас формируется основными планировочными осями (транспортные пути и инженерные коммуникации), планировочными узлами (населенными пунктами) и прочими территориями антропогенного воздействия (площадки разработки полезных ископаемых и т.п.). Планировочные оси и центры могут быть основными и второстепенными, формирующимися и деградирующими.

На территории Уношевского сельского поселения антропогенный каркас, представленный сельскохозяйственными угодьями, населенными пунктами и сетью дорог, преобладает над природным.

Население размещено неравномерно – 3/4 сконцентрировано в трех населенных пунктах – с. Уношево, с. Кузнецы и д. Ямное. Эти населенные пункты относятся к средним по размеру, и выполняют, или выполняли ранее, административные функции. По численности также средним является д. Хармынка. Остальные населенные пункты являются мелкими и малоперспективными. В них проживает около 5% населения (табл. 3.1).

Система расселения Уношевского поселения относится к шестому типу сельского расселения. Социально-экономические, историко-политические и природные факторы (доминирование ландшафтов моренно-зандровых водно-ледниковых равнин) обусловили выборочность сельскохозяйственного и селитебного освоения.

Таблица 3.1

Численность населенных пунктов Уношевского сельского поселения в 2010 г.

| Населенный пункт | Число хозяйств | Численность населения (человек) | Доля в численности населения СП (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| село Уношево | 142 | 425 | 32,8 |
| деревня Антоновка | 17 | 65 | 5,0 |
| деревня Федоровка | 10 | 29 | 2,2 |
| деревня Хармынка | 52 | 158 | 12,2 |
| деревня Черетовка | 9 | 20 | 1,5 |
| деревня Ямное | 89 | 284 | 21,9 |
| деревня Алисовка | 28 | 80 | 6,2 |
| село Кузнецы | 75 | 233 | 18,0 |
| Итого по поселению | 422 | 1294 | 100,0 |

Сложилось неплотное (7-11 сел на 100 кв. км) заселение территории с преобладанием очень малых, небольшим количеством малых агропромышленных и средних, несельскохозяйственных очень малых сел. Плотность населения в поселении составляет 8,0 человека на 1 кв. км, что заметно ниже среднего показателя для Европейской части России. Таким образом, территория поселения слабо заселена.

В структуре земельного фонда Уношевского сельского поселения преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 64% (табл. 3.2). Велика доля деградированных земель – почти 30%, что объясняется самым высоким уровнем радиационного заражения почв в Гордеевском районе.

Таблица 3.2

Структура земельного фонда Уношевского сельского поселения

| Категория земель | Площадь, га | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Всего земель | 16 129 | 100,0 |
| сельскохозяйственные земли | 10 394 | 64,4 |
| земли населенных пунктов | 442 | 2,8 |
| водные объекты | 641 | 4,0 |
| деградированные земли | 4 652 | 28,8 |

Значительным негативным фактором выступает радиоактивное загрязнение территории сельского поселения, произошедшее в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Земли загрязнены радиоактивным Cs-137 на уровне 40 Ки/кв. км. Деревни Хармынка и Антоновка имеют статус «зоны отселения». Остальные населенные пункты поселения характеризуются имеют статус «зоны с правом на отселение». Влияние этого фактора сказывается на всех сторонах хозяйственной жизнедеятельности поселения, в том числе и на особенностях демографических процессов.

Следуя Схемам территориального планирования Брянской области и  Гордеевского муниципального района, территория сельского поселения продолжит использоваться в качестве сельскохозяйственных земель, с последующим размещением на ней объектов агропромышленного перерабатывающего комплекса.

Система расселения Уношевского сельского поселения отличается мелкоселенностью и низкой плотностью населения. Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ такие населенные пункты, с численностью менее 100 человек, такие как д. Антоновка, д. Федоровка, д. Черетовка и д. Алисовка могут быть упразднены уже сейчас. В ближайшем будущем при сохранении демографических тенденций к таким населенным пунктам может присоединиться д. Хармынка. Таким образом, система расселения требует специальных мер по ее оптимизации.

3.2. Транспортная инфраструктура и связь

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии территорий. Транспортная система определяет условия экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения. Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам определяет эффективность работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы. Эффективное функционирование транспортного комплекса является важным условием для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста экономики данной территории.

Транспортно-географическое положение Уношевского сельского поселения, как в региональном масштабе, так и на локальном, внутрирайонном уровне, можно назвать относительно невыгодным. Центр поселения – село Уношево находится в зоне 2-часовой доступности от г. Клинцы – ближайшего города и железнодорожной станции. По территории поселения проходит региональная дорога «Красная Гора – Клинцы». Поселение находится на удалении 60 км от федеральной трассы М-13 «Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией». Удаленность от областного центра – г. Брянска составляет 240 км. Поселение находится вблизи государственных границ Российской Федерации.

Протяженность автомобильных дорог в Уношевском сельском поселении составляет 37 км. Плотность автодорожной сети составляет 230 км/1 000 кв. км. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 37 км, из них освещено 22 км.

Оказанием транспортных услуг в поселении занимается Клинцовское ПАТП, обслуживающее 8 маршрутов Гордеевского направления, которые являются социально-значимым видом перевозок. Предприятие осуществляет перевозку всех льготных категорий граждан по единому социальному проездному билету. Транспортное обслуживание население осуществляется с помощью автобусного маршрута «Антоновка – Клинцы». В 2010 году было перевезено 23,9 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 798,3 тыс. пасс∙км.

В настоящее время состояние и развитие связи и телекоммуникаций является одним из основных факторов развития. В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

В Уношевском сельском поселении телефонную сеть образуют 2 АТС в с. Уношево и д. Ямное, емкостью 70 телефонных номер. В поселении функционируют 59 телефонных аппаратов: с. Уношево – 39, д. Ямное – 14, с. Кузнецы – 5, д. Хармынка – 1. Оказанием услуг занимается ОАО «Центртелеком». Уровень телефонизации составляет 4,5 аппарата на 100 человек, что является крайне низким показателем.

Сотовая связь в поселении представлена услугами «МТС», «Билайн» и «Мегафон». Основная часть населения пользуется услугами TELE 2, вышка вещания которой находится в д. Ямное. Телевещание в поселении осуществляется за счет стационарных телеантенн и спутникового телевидения. Большая часть населения использует спутниковые тарелки «Триколор». Охват вещания федеральными каналами составляет 100%.

Доступом в Интернет обеспечены все 3 школы поселения, а также администрация сельского поселения. При этом качество и стабильность интернет-соединения находится на низком уровне. Население не имеет доступа к сетевому интернету, и использует мобильный интернет, предоставляемый операторами сотовой связи.

Таким образом, главными направлениями, по которым необходимо проведение мероприятий, выступают:

- реконструкция и строительство улично-дорожной сети;

- обеспечение современной телекоммуникационной инфраструктурой.

3.3. Инженерная инфраструктура

3.3.1. Водоснабжение и водоотведение

Состояние коммунальной инфраструктуры в Уношевском сельском поселении характеризуются высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и использования мощностей, большими потерями. На протяжении последнего десятилетия капитальный ремонт, модернизация и материально-техническое обеспечение объектов ЖКХ осуществлялось по остаточному принципу. Несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия, проблема воспроизводства основных фондов жилищно-коммунального хозяйства не решена.

Водоснабжение поселения осуществляется посредством  водозабора из подземных источников, с помощью 31 колодца, 21 из которых являются общественными. Годовой объем подъема воды составляет 73 тыс. куб.м. Качество питьевой воды удовлетворительное.

Общей протяженности водопроводных сетей составляет 18 км. Водопровод был полностью реконструирован в последние 5 лет и находится в хорошем состоянии.

Следует отметить, что в поселении отсутствует централизованная система канализации и водоотведения. Для своих нужд население использует выгребные ямы. При значительной численности населения это может представлять потенциальную экологическую проблему для поселения.

3.3.2. Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется по ВЛ-10 кВ. Электроснабжение населения осуществляется от 11 трансформаторных подстанций (табл. 3.3). Общая протяженность электрических сетей составляет 36 км.

Таблица 3.3

Источники электроснабжения Уношевского сельского поселения

| Наименование и номер электроподстанции | Напряжение, кВ | Степень загрузки, % | Тип трансформатора | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП №138 ф. 110 Гордеевка с.Ямное | 10/0,4 | 60 | ТМ-160 | удовлетворительное |
| КТП №164 ф. 110 Гордеевка с.Ямное | 10/0,4 | 70 | ТМ-160 | удовлетворительное |
| КТП №130 ф. 110 Гордеевка с.Уношево | 10/0,4 | 80 | ТМ-25 | удовлетворительное |
| КТП №140 ф. 110 Гордеевка с.Уношево | 10/0,4 | 80 | ТМ-63 | удовлетворительное |
| КТП №160 ф. 110 Гордеевка с.Уношево | 10/0,4 | 50 | ТМ-60 | удовлетворительное |
| КТП №141 ф. 110 Гордеевка с.Уношево | 10/0,4 | 70 | ТМ-250 | удовлетворительное |
| КТП №144 ф. 110 Гордеевка с.Уношево | 10/0,4 | 50 | ТМ-250 | удовлетворительное |
| КТП №145 ф. 110 Гордеевка с.Уношево | 10/0,4 | 90 | ТМ-30 | удовлетворительное |
| КТП №146 ф. 110 Гордеевка с.Уношево | 10/0,4 | 80 | ТМ-200 | удовлетворительное |
| КТП №147 ф. 110 Гордеевка с.Уношево | 10/0,4 | 50 | ТМ-160 | удовлетворительное |
| КТП №142 ф. 110 Гордеевка с.Федоровка | 10/0,4 | 50 | ТМ-100 | удовлетворительное |
| КТП №143 ф. 110 Гордеевка с.Федоровка | 10/0,4 | 50 | ТМ-100 | удовлетворительное |
| КТП №150 ф. 110 Гордеевка с.Уношево | 10/0,4 | 50 | ТМ-250 | удовлетворительное |
| КТП №151 ф. 110 Гордеевка с.Хормынка | 10/0,4 | 60 | ТМ-63 | удовлетворительное |
| КТП №153 ф. 110 Гордеевка с.Хормынка | 10/0,4 | 40 | ТМ-60 | удовлетворительное |
| КТП №154 ф. 110 Гордеевка с.Хормынка | 10/0,4 | 50 | ТМ-100 | удовлетворительное |
| КТП №157 ф. 110 Гордеевка с.Антоновка | 10/0,4 | 60 | ТМ-100 | удовлетворительное |
| КТП №158 ф. 110 Гордеевка с.Антоновка | 10/0,4 | 60 | ТМ-40 | удовлетворительное |
| КТП №131 ф. 110 Гордеевка с.Алисовка | 10/0,4 | 70 | ТМ-100 | удовлетворительное |
| КТП №132 ф. 110 Гордеевка с.Алисовка | 10/0,4 | 50 | ТМ-63 | удовлетворительное |
| КТП №133 ф. 110 Гордеевка с.Алисовка | 10/0,4 | 50 | ТМ-160 | удовлетворительное |
| КТП №135 ф. 110 Гордеевка с.Кузнецы | 10/0,4 | 50 | ТМ-160 | удовлетворительное |
| КТП №134 ф. 110 Гордеевка с.Кузнецы | 10/0,4 | 80 | ТМ-100 | удовлетворительное |
| КТП №136 ф. 110 Гордеевка с.Кузнецы | 10/0,4 | 80 | ТМ-100 | удовлетворительное |
| КТП №139 ф. 110 Гордеевка с.Кузнецы | 10/0,4 | 80 | ТМ-60 | удовлетворительное |
| КТП №148 ф. 110 Гордеевка д.Черетовка | 10/0,4 | 90 | ТМ-25 | удовлетворительное |
| КТП №137 ф. 110 Гордеевка с. Ямное | 10/0,4 | 70 | ТМ-60 | удовлетворительное |

3.3.3. Теплоснабжение и газоснабжение

В Уношевском сельском поселении из 8 населенных пунктов негазифицированными остаются 4 неперспективных – д. Антоновка, д. Федоровка, д. Черетовка и д. Алисовка. Протяженность уличной газопроводной сети составляет 35,8 км. Централизованное теплоснабжение в поселении отсутствует. Имеется 6 источников теплоснабжения, обслуживающих социально значимые объекты.

Дальнейшее развитие газораспределительной сети должно учитывать изменения планировочной структуры поселения. Также необходимо строительство новых котельных для обслуживания социальной инфраструктуры.

4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года вся территория Уношевского сельского поселения была загрязнено радиоактивным цезием-137 с плотностью от 1 до 40 Ки/кв. км, а отдельные участки до 80 Ки/кв. км. Средневзвешенная плотность загрязнения пашни составляет 7,7 Ки/кв. км, сенокосов и пастбищ –12,1 Ки/кв. км. Заражение территории поселения радионуклидами оказало негативное влияние на социально-экономическое развитие района в целом, а в особенности на развитие основной отрасли – сельскохозяйственной.

В Уношевском сельском поселении представлены следующие радиационные зоны:

- зона отселения – 2 населенных пункта с населением 223 человека;

- зона проживания с правом на отселение – 6 населенных пунктов с населением 1 071 человек.

Из оборота выведено 4 652 га сельскохозяйственных угодий. На остальных почвах после распада радионуклидов, перераспределения радиоактивных веществ в радиальном и латеральном направлениях, вследствие проведения комплекса агротехнических мероприятий и развития миграционных процессов, произошло изменение уровней радиоактивного загрязнения пахотного слоя. В результате проведения в 2002 году ФГУ Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Брянский» работ по изучению общей радиационной обстановки установлено, что средний уровень гамма-фона составляет 24 мкР/ час. Величина мощности дозы гамма-фона колеблется от 13 до 71 мкР/час. Снижение уровня гамма-фона по сравнению с 1996 годом составило 19 процентов. Поверхностное загрязнение почв пашни снизилось с 7,7 до 6,5 Ки/кв. км, естественных сенокосно-пастбищных угодий – с 12,1 до 9,1 Ки/кв. км.

Значительное загрязнение поверхностных вод происходит в результате сбросов в них неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в связи с неэффективной работой существующих очистных сооружений или из-за их отсутствия. Между тем реки, протекающие по территории сельского поселения, являются трансграничными с Республикой Беларусь. Для улучшения качества воды рекомендуется проведение следующего ряда мероприятий, способствующих ограничению поступления загрязняющих веществ в водные объекты:

- проведение строительства, реконструкции или капитального ремонта
очистных сооружений с использованием новых технологий очистки,
обеспечивающей высокую степень защиты водных объектов;

- проведение защитных и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения, которые представляют собой совокупность методов и способов снижения уровня загрязнений водных объектов радионуклидами до фоновых значений или уменьшения их вредного воздействия;

- проведение работ, по очистке водных объектов от донных отложений на отдельных участках в тех случаях, когда их объемы препятствуют дальнейшему эффективному использованию водного объекта или содержат критические концентрации загрязняющих веществ и вызывают вторичное загрязнение водного объекта;

- проведение расчистки и рекультивации пойменных и прибрежных территорий, загрязнённых радионуклидами и несанкционированным размещением отходов производства и потребления;

- осуществление организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос со специальным режимом хозяйственной деятельности;

- организация сбора, отведения и очистки поверхностного стока с
автомобильных дорог, сельскохозяйственных земель, а так же с городских и
сельских территорий.

На территории сельского поселения находится 3 несанкционированные свалки – в с. Уношево, д. Ямное и с. Кузнецы. Обеспеченность контейнерами для мусора составляет 30%. Объем накапливаемых отходов составляет 1 300 т/год, из них твердых бытовых – 1 000 т/год, жидких бытовых – 300 т/год. Вывоз мусора с территории поселения осуществляется 1 раз в 2 недели на полигон ТБО в с. Гордеевка. На территории поселения располагается 2 скотомогильника, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

В Уношевском сельском поселении находится 13 кладбищ, общей площадью 15,6 га, из них 10 действующих (таблица 4.1). По нормам СНиП 2.07.01-89* необходимая площадь кладбищ 0,24 га на 1 тыс. населения. По этому показателю сельское поселение полностью обеспечено.

Таблица 4.1

Сведения о кладбищах Уношевского сельского поселения

| Населенный пункт | Количество кладбищ | Площадь, га | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| c. Уношево | 3 | 2,6 | действующее |
| д. Хармынка | 2 | 2,5 | действующее |
| д. Антоновка | 2 | 3 | действующее |
| д. Ямное | 1 | 2 | действующее |
| д. Алисовка | 2 | 1,5 | действующее |
| с. Кузнецы | 1 | 2 | действующее |
| д. Федоровка | 1 | 1,5 | действующее |
| д. Черетовка | 1 | 0,5 | действующее |
| Всего | 13 | 15,6 |  |

Таким образом, основные мероприятия по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки должны быть направлены на:

- радиационный контроль продукции сельского хозяйства;

- санитарная защита водных объектов на территории поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок.

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС. Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории Уношевского сельского поселения следует отнести: природные (агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности) и техногенные (опасности на транспорте, взрыво- и пожароопасность).

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений. Опасными явлениями природы, характерными для поселения являются:

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильный снег с дождем – 50 мм в час;

- продолжительные дожди – 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -25°С и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова расчетный – 240 кг/кв. м;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования предприятий сельского поселений, могут являться подтопления.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса. Проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий.

На территории Уношевского сельского поселения радиационно, химически, биологически и гидродинамически опасных объектов нет. Чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением зданий, сооружений, пород не прогнозируются. Наибольшую опасность для безопасности населения представляют пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Пожарная охрана на территории поселения осуществляется ПЧ-40, находящейся в с. Гордеевка. Личный состав – 22 человек, 3 единицы специальной техники.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УНОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 6.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 16 129 | 16 129 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 442 | 442 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 442 | 442 |
| 1.1.2 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 10 394 | 10 394 |
| 1.1.3 | Земли под водными объектами | га | 641 | 641 |
| 1.1.4 | Деградированные земли | га | 4 652 | 4 652 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1 294 | 580 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 167/13 | 70/12 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 654/50 | 250/43 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 473/37 | 261/45 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 37,5 | 17,5 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 29,0 | 30,2 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 55 | 20 |
|  | на 1000 человек |  | 43 | 34 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 417 | 120 |
|  | На 1000 человек |  | 322 | 207 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения – всего | мест | - | - |
|  | на 1000 человек |  | - | - |
| 4.4. | Больницы – всего | коек | - | - |
|  | на 1000 человек |  | - | - |
| 4.5. | Поликлиники, (медицинские центры) – всего | посещений в смену | - | - |
|  | на 1000 человек |  | - | - |
| 4.6. | Аптеки | учреждений | - | - |
| 4.7 | Станция скорой медицинской помощи | авто | - | - |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 259 | 259 |
|  | на 1000 человек |  | 200 | 447 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 156 | 156 |
|  | на 1000 человек |  | 121 | 269 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | - | - |
|  | на 1000 человек |  | - | - |
| 4.11. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 560 | 560 |
|  | на 1000 человек |  | 433 | 966 |
| 4.12. | Библиотека | учреждений | 4 | 4 |
| 4.13. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 | 162 | 162 |
|  | на 1000 человек |  | 125 | 279 |
| 4.14. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 16 200 | 16 200 |
|  | на 1000 человек |  | 12 519 | 27 931 |
| 4.15. | Гостиницы – всего | мест | - | - |
|  | на 1000 человек |  | - | - |
| 4.16. | Бани – всего | мест | - | - |
|  | на 1000 человек |  | - | - |
| 4.17. | Отделение сбербанка | касс | - | - |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | тыс. м3в год | 73,0 | 33,0 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | м | 18 000 | 18 000 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | - | - |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - |  |
| 6.3. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Протяженность сетей | м | 35 800 | 35 800 |
| 6.3.2 | Источники подачи газа, |  | 1 | 1 |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | м | 36 000 | 36 000 |
| 6.5. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 человек | 4,5 | 5,0 |
| 6.5.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 70 | 30 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | пункт приема вторичного сырья и временного хранения ТБО с установкой бункеров | ед. | - | - |